Stínění objekty z hlediska denního osvětlení a proslunění 2

Autor : ing. Petr Klvač, Zlín

Před časem byl  v tomto časopise uveřejněn můj článek stejného názvu, jenom zde nebyla uvedena číslovka 2. Chci tím říct, že nejde o pokračování, ale o novější pohled na problematiku věci. Mezitím se objevily inovace rozhodujících norem a také přibyly zkušenosti při provádění dále popsané odborné činnosti.

Při projektování, stavbě nebo rekonstrukci budov se setkáváme s problematikou stínění denního osvětlení nebo proslunění vnitřních prostor či oslunění venkovních ploch různými překážkami. Mohou to být budovy, zvláštní stavby nebo přírodní útvary.

Jedná se obvykle o vliv stávajících objektů na nově budované budovy a jejich obytné nebo pracovní prostory. Současně též o zpětný vliv nových objektů na stávající budovy a jejich okolí.

Protože se touto oblastí již nějakou dobu zabývám, chci se podělit se čtenáři o své názory na tuto problematiku a také apelovat na zasvěcené, aby nám všem usnadnili průchod touto mnohdy džunglí překonaných názorů, zastaralých pravidel a mnohé nekompetentnosti úředních osob.

Problematika stínění denního osvětlení a proslunění nebo oslunění není totožná, má mnoho společného ale současně mnoho rozdílného. Podstatné je, že u obytných objektů a funkčně pozoruhodných prostor, by se měly posuzovat současně.

Denní osvětlení

Mám na mysli osvětlení vnitřních prostorů způsobené přírodním zdrojem světla (slunce a obloha) potřebné za účelem schopnosti člověka vnímat okolí, pracovat nebo odpočívat.

Ilustrační obrázek hodnot difůzní osvětlenosti na horizontální nezacloněné rovině způsobené oblohou

Tuto oblast ošetřuje soubor ČSN :

730580-1 Denní osvětlení budov. Část 1:Základní požadavky, pl.10/1999,

730580-2 Dtto.                              Část 2:Denní osvětlení obytných budov, pl.10/92,

730580-3 Dtto.                              Část 3:Denní osvětlení škol, pl.9/94,

730580-4 Dtto.                              Část 4:Denní osvětlení průmyslových budov, pl.9/94.

Tyto normy jsou závazné samy o sobě,  jejich použití je vyžadováno hned několika zákony, jejich vyhláškami a nařízeními vlády.

Podstatná je ČSN 730580-1, další části 2 až 4 upřesňují požadavky na denní osvětlení v prostorech budov s příslušným určením, jak již plyne z jejich názvu.

První citovaná obsahuje všechny náležitosti, které je nutno zohlednit při navrhování a kontrole denního osvětlení vnitřních prostorů budov. Požadavky této normy je dobře chápat z hygienického hlediska jako minimální a z energetického hlediska jako optimální. To můžeme vyložit tak, že požadované hodnoty č.d.o. (činitele denního osvětlení, jde o technicky kvantitativní parametr) jsou voleny tak, aby byly hygienicky únosné pro člověka v takovém prostoru pobývajícím nebo pracujícím. Současně jsou nároky na energie zajišťující slušné vnitřní prostředí (teplo, chlad, umělé světlo) nejmenší.

Z praktických zkušeností při aplikacích předmětných norem bych rád upozornil na logiku dimenzování a posuzování denního osvětlení :

1. Problematikou denního osvětlení má zejména smysl se zabývat u prostorů s trvalým pobytem lidí, jinde nejde o hygienický problém ale o vnitřní architekturu.

2. Na kvantitu denního osvětlení nad normou požadované není nutno zvyšovat, pokud se nejedná o pozoruhodné situace popsané v normě, neboť vyšší nároky na č.d.o. vedou obecně k požadavku zvětšování aktivních světlo propustných ploch a to má za následek jednak zvýšení ceny stavby a dále vcelku podstatný negativní vliv na tepelné ztráty nebo zisky ve vnitřním prostoru. Takže pokračujícím důsledkem je požadavek další energie pro eliminaci těchto jevů případně podstatně rostoucí náklady na speciální konstrukce osvětlovacích otvorů. Přitom se zřejmě nedosáhne zásadních hygienických přínosů. Jsou ovšem situace, zejména při stavbách s okolní zástavbou, kdy nelze dosáhnout vyhovujících hodnot a pak nastupuje bod 3.

3. Požadavky na kvantitu denního osvětlení pod normou požadované je možno snižovat, pokud se nejedná o normou taxativně stanovené prostory, kde to není dovoleno. To vede k používání sdruženého osvětlení, tedy spolupráce denního a umělého osvětlení. Je stanoveno normou pro sdružené osvětlení (ČSN 360020-1), že dolní hranice č.d.o. je cca 30% hodnoty předepsané normami pro denní osvětlení (viz výše uvedený seznam). To vede obvykle  k požadavku většího dimenzování umělého osvětlení a též k podstatnému prodloužení doby jeho používání. Tedy investičně se jeví tento postup jako výhodný (jde o to, o kolik bude dražší bohatěji dimenzované umělé osvětlení a kolik se ušetří za menší osvětlovací otvory). Ale provozně jde vždy o nákladnější řešení, neboť úspory za energie sloužící k vytápění, větrání nebo chlazení případně klimatizaci jsou vždy menší než energie potřebná pro výrobu zvýšené potřeby umělého osvětlení. Někdy je to ovšem nutnost z hlediska konstrukce objektu a s ohledem na okolní stínící objekty.

4. Požadavky na kvantitu denního osvětlení pod hodnoty minimální pro sdružené osvětlení nelze již dále snižovat, zase až na vyjímky, neboť pak jde již o prostory „bez denního osvětlení“, ačkoliv objekt je vybaven osvětlovacími otvory pro denní osvětlení. Tyto prostory podléhají schválení státního dozoru, tedy hygienické službě a projektant o nich nemůže sám rozhodnout.

Zařazení vnitřních prostorů a jejich funkčně vymezených částí do zrakových tříd, stanovení potřebné hodnoty č.d.o., požadavek na jeho rovnoměrnost a ochranu před oslněním lze vyčíst z výše citovaných norem. Tedy situace zdá se jednoduchá, jen se zorientovat.

Ale při praktických aplikacích se zjistí, že to není zase tak snadné. Podívejme se třeba na návrh osvětlení nově projektované budovy a to například na zelené louce. Vše je snadné až do chvíle, kdybychom měli zohlednit potenciální budoucí výstavbu v okolí. V tu chvíli nenajdete legislativně srozumitelný návod jak na to. Dalším příkladem je posouzení vlivu stínění při výstavbě objektu na okolní budovy. Podle dnes platné legislativy zde potřebujeme znát všechny podrobnosti stavebního řešení interiérů okolních budov a vznikne problém je obstarat a verifikovat. Jinak než výpočtem vnitřních parametrů denního osvětlení v potenciálně stíněných prostorech nelze oficiálně prokázat vliv stínění. Zde se mohou projevit individuální vnitřní úpravy nebo poddimenzování denního osvětlení, zejména v bytech, které mohou zásadně omezit další výstavbu v okolí.

Ukazuje se tedy, že stávající metodika hodnocení denního osvětlení uvnitř budov má v sobě trhliny, které mohou být tak zásadní, že mohou vyvolat „neřešitelné“ soudní spory.

Navrhuji proto vytvořit nová pravidla, jak se chovat při navrhování a hodnocení denního osvětlení. Usuzuji, že je nutno věnovat se těmto problémům :

- Definici vlivu budoucí okolní zástavby například procentuální rezervou tak, aby bylo možno počítat s další výstavbou v okolí. Ten kdo ji při návrhu denního osvětlení budovy nedodrží, nebude mít při další okolní výstavbě  nárok na dodržení vyhovujícího denního osvětlení. Přitom je nutno rozlišit situace staveb na rozsáhlých vlastních pozemcích od situací staveb v okolí cizích pozemků.

- Pravidla pro hodnocení zastínění denního osvětlení v definovaných bodech na fasádě okolních budov (samozřejmě v místech jejich osvětlovacích otvorů) a také na hranicích okolních stavebních pozemků.

- Přechodné pravidlo pro objekty budované podle dřívějších metodik tak, aby nebyla zbytečně omezována nová výstavba. Na druhé straně musí platit pravidlo, že každý má právo na denní osvětlení.

- Podrobné hodnocení denního osvětlení v jednotlivých vnitřních prostorech ponechat podle původních pravidel.

Velmi zajímavým směrem se vydali na Slovensku, kde byla inovována STN 730580-1 změnou 2 z 10/2000 a zcela přepracována STN 730580-2 platná od 10/2000. Zde je stanoven tzv. ekvivalentní úhel stínění v definovaném bodě vnějšího pláště budovy případně na určené stavební čáře (na zatím prázdných stavebních pozemcích) na bázi Waldramova diagramu s měřítkem elementárních ploch stínění a k tomu diagram určující ekvivalentní úhel stínění podle množství zastíněných elementárních ploch z Waldramova diagramu. Přitom jsou pro charakteristické situace stanoveny horní hranice ekvivalentních úhlů stínění.

Takto se elegantně obchází problematika „získání podkladů a jejich verifikace stávajících objektů, použití malých oken a vnitřního stínění“. Zůstane tak zcela na stavebníkovi (tedy jeho projektantovi), jak naloží s „omezenou“ dávkou denního světla a její distribucí dovnitř místností. Dále lze snadno zaměřit potřebná kontrolní místa přímo na fasádě nebo na hranicích stavebního pozemku bez další účasti úředníků stavebních úřadů. Tak se také může samozřejmě stanovit též míra budoucího zastínění projektovaného objektu s ohledem na budoucí zástavbu.

Tento systém je poměrně dobře popsán matematicky a není tedy ani velkým problémem provést algoritmizaci pro počítačové řešení.

Tato metodika má také svoje úskalí, např. nerespektuje odrazné vlastnosti stínících překážek, nelze použít pro „šikmá okna“ (obvykle ve střešním plášti) aj. Myslím že slepé „přeložení do češtiny“ by nebylo ani vhodné, naopak by bylo vhodné určit jen meze s ohledem na druhy osvětlovacích  systémů (boční, horní, kombinované a světlovody) a vlastní řešení ponechat na projektantech nebo posuzovatelích.

Ilustrační obrázek Waldramův diagram pro svislou rovinu

Lze si jen přát, aby tvůrci nových ČSN týkajících se denního osvětlení vzali na vědomí tyto problémy a pokusili se uvést v život méně závislý a tím objektivnější systém hodnocení denního osvětlení.

Proslunění a oslunění

Jde o působení slunečního záření ve vnitřním prostoru a to zejména v obytných místnostech budov, tedy proslunění. Nebo o působení slunečního záření na venkovních zejména rekreačních plochách, tedy oslunění.

Oblast problematiky je popsána ČSN 734301 pl. 06/2004 a její změna Z1 z 07/2005. Tato norma není závazná ale jejich použití je vyžadováno několika zákony, jejich vyhláškami a nařízeními vlády.

Citovaná norma obsahuje všechny náležitosti, které je nutno dodržet při kontrole proslunění obytných budov nebo oslunění venkovních zařízení. Požadavky je nutno chápat z hygienického hlediska jako minimální, jiná hlediska nelze prakticky uplatňovat.

Problematika proslunění a oslunění je podstatně jednodušší než je tomu u denního osvětlení. Jedná se prakticky o geometrickou úlohu řešící vzájemnou polohu slunce a překážek v čase vzhledem k pevnému bodu. U proslunění je tento bod stanoven na prosvětlovacím otvoru za určených okrajových podmínek. U oslunění není přesný bod definován ale je použito v normě poněkud nepřesného opisu podmínek.

Od proslunění místností se pak odvíjí hodnocení proslunění celého obytného souboru.

Inovovaná norma a její změna přinesla určité zjednodušení, která lze jen uvítat.

Z praktických aplikací bych rád upozornil tyto problémy :

- V praxi je znám mnohdy jen „diagram zastínění“ jako jediná metoda hodnocení proslunění. Tato metoda se legislativně nijak neupřednostňuje a jsou naopak situace, kdy je tato geometrická aplikace dosti nepřesná. Naopak primitivní geometrie použitá při vložení stínící překážky do denních čar slunce na obloze je v mnohých případech mnohem přesnější a také lépe vypovídající o stavu stínění.

- Některé stavební úřady ve své horlivosti požadují hodnocení proslunění a oslunění ve zcela nesmyslných prostorech. Bohužel jim k tomu nahrávají nevhodné formulace ve vyhlášce 137/98Sb, konkrétně §24, který je podle mého názoru nutno přepracovat.

Ilustrační obrázek denních čar slunce na obloze pro jednotnou průměrnou zeměpisnou šířku 50 st pro ČR

Systém nevykazuje zásadních chyb, takže zbývá co nejdříve odstranit legislativní nepřesnosti.

Děkuji za pozornost.